Критерии отнесения жилых помещений к жилью экономического класса

Жилое помещение рекомендуется относить к жилью экономического класса, если:

2.1. Технико-экономические показатели малоэтажных (до трех этажей) индивидуальных жилых домов и частей жилых домов (жилых домов блокированной застройки), а также параметры комнат в них приведены с учетом:

2.1.1. Рекомендуемая площадь земельных участков для малоэтажных индивидуальных жилых домов - не более 1000 кв. м, для частей жилых домов (жилых домов блокированной застройки) - не более 400 кв. м на одну часть жилого дома (один блок жилого дома блокированной застройки).

2.1.2. Рекомендуемая общая площадь малоэтажных индивидуальных жилых домов и жилых домов блокированной застройки - не более 150 кв. м.

2.1.3. Рекомендуемые площади жилых помещений малоэтажных индивидуальных жилых домов и жилых домов блокированной застройки не менее:

общей жилой комнаты - 14 кв. м; спальни - 10 кв. м; кухни - 8 кв. м.

2.2. Технико-экономические показатели многоквартирных домов, в том числе малоэтажных, и параметры комнат в них приведены с учетом:

2.2.1. Рекомендуемая площадь приквартирных участков для квартир первых этажей малоэтажных (до 4-х этажей) многоквартирных домов - не более 60 кв. м.

2.2.2. Рекомендуемые площади квартир в многоквартирных домах по числу комнат и их площади (по нижнему и верхнему пределу площади без учета площади балконов, террас, веранд, лоджий, холодных кладовых и тамбуров) соответствуют данным таблицы 1.

| Рекомендуемая | Количество жилых комнат |
| --- | --- |
| площадь квартир | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Площадь по нижнему и верхнему пределу, кв. м | 28-45 | 44-60 | 56-80 | 70-100 | 84-116 | 103-126 |

2.2.3. Рекомендуемая площадь комнат в квартирах многоквартирных домов не менее:

комнаты в однокомнатной квартире - 14 кв. м;

общей комнаты в квартирах с числом комнат две и более - 16 кв. м;

спальни - 8 кв. м (10 кв. м на двух человек);

кухни - 6 кв. м;

кухни (кухни-ниши) в однокомнатных квартирах - 5 кв. м.

2.3. Рекомендованная высота жилых помещений (от пола до потолка) - не менее 2,7 м.

3. Во всех жилых помещениях, относящихся к жилью экономического класса,

рекомендуется:

выполнение внутренней отделки и установка инженерного оборудования;

оборудование индивидуальными или коллективными приборами регулирования

и учета потребления коммунальных ресурсов;

использование экологически чистых строительных технологий и материалов.