технические характеристики Ford Focus

Модификации и предварительные технические характеристики

|  |  | Ambiente | Trend | Trend Sport | Titanium |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6 TiVCT 105 л.с. 5-ск. мех |  | X | X | X | X |
| 1.6 TiVCT 125 л.с. 5-ск. мех |  | X | X | X | X |
| 1.6 EcoBoost 150 л.с. 6-ск. мех |  |  | X | X | X |
| 1.6 EcoBoost 182 л.с. 6-ск. мех |  |  |  | X | X |
| 1.6 TDCi 95 л.с. 6-ск. мех |  | X | X | X | X |
| 1.6 TDCi 115 л.с. 6-ск. мех |  |  | X | X | X |
| 2.0 TDCi 140 л.с. 6-ск. мех/PowerShift |  |  | X | X | X |
| 2.0 TDCi 163 л.с. 6-ск мех/PowerShift |  |  |  | X | X |
| 2.0 TDCi 115 л.с. PowerShift |  |  | X | X | X |
| Центральный замок с дистанционным управлением |  | X | X | X | X |
| Электрические стеклоподъемники передних дверей |  | X | X | X | X |
| Наружные зеркала заднего вида с электроприводом |  | X | X |  |  |
| Обогреваемые наружные зеркала заднего вида |  |  |  | X | X |
| Обогреваемые складываемые наружные зеркала заднего вида |  |  | O* | O* | O* |
| Электрические стеклоподъемники задних дверей |  |  | O* | O* | X |
| Бортовой компьютер |  | X | X | X | X |
| Кондиционер воздуха |  | O | X | X |  |
| Автоматический двухзонный климат контроль |  |  | O* | O* | X |
| Светодиодное освещение салона |  |  |  |  | X |
| Многоцветное светодиодное освещение салона |  |  |  | O* | O* |
| Дополнительная электрическая розетка в багажном отделении (только для универсала) |  | X | X | X | X |
| Автоматические передние очистители и фары |  |  | O* | O* | X |
| Обтянутое кожей рулевое колесо |  |  |  | X | X |
| Кнопка пуска двигателя FordPower |  |  |  |  | X |
| Система FordKeyFree без использования ключей |  |  |  |  | O* |
| Система помощи при трогании на подъеме |  |  |  |  | X |
| 16-дюймовые стальные диски |  | X | X |  |  |
| 16-дюймовые легкосплавные диски |  |  | O* | X | X |
| 17- или 18-дюймовые легкосплавные диски |  |  | O | O | O |
| Электрообогрев сидений, электрообогреваемое лобовое стекло |  |  | O | O | O |
| Отдельные сиденья, обтянутые кожей |  |  |  |  | O |
| Система контроля зон мертвой видимости |  |  | O* | O* | O* |
| Электронная блокировка замков задних дверей, система напоминания для ремней на задних сиденьях (только для универсала) |  |  | O* | O* | O* |
| Система предупреждения о сходе с полосы движения, Система предотвращения выхода за пределы полосы движения, Система распознавания дорожных знаков, Система предупреждения водителя, Система автоматического управления дальним светом |  |  | O* | O* | O* |
| Светодиодных задние фонари |  |  |  |  | X |
| Би-ксеноновые фары, светодиодные задние фонари |  |  |  | O* | O* |
| Система предотвращения столкновений на низких скоростях |  |  | O | O | O |
| Круиз контроль с ограничителем скорости |  |  | O | O | X |
| Активный парковочный радар |  |  | O* | O* | O* |
| Парковочный радар, задний |  |  | O* | O* | O* |
| Адаптивный круиз контроль, система контроля давления воздуха в шинах |  |  |  |  | O |
| Наклоняемый/задвигаемый люк в крыше с электроприводом (4-дв./5-дв.) |  |  | O | O | O |

X = входит в стандартную комплектацию;  O = опция, предлагаемая за дополнительную плату;
O* = часть опционного пакета, предлагаемого за дополнительную плату

МОЩНОСТЬ И РАСХОД ТОПЛИВА

|  |  |  | Расход топлива л/100 км (миль/галлон) | Динамические характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Двигатель | Мощность (л.с.) | CO2 (г/км) | Городской цикл | Загородный цикл | Смешанный цикл | Макс скорость км/ч (миль/ч) | 0-100 км/ч 0-62 миль/ч (сек) | 50-100 км/ч 31-62 миль/ч (сек)* |
| Focus 5-дверная модель |  |
| 1.6 TiVCT (5-ск. мех) | 105 | 136 | 8.0 (35.3) | 4.7 (60.1) | 5.9 (47.9) | 187 (116) | 12.3 | 15.5 |
| 1.6 TiVCT (5-ск. мех) | 125 | 136 | 8.0 (35.3) | 4.7 (60.1) | 5.9 (47.9) | 196 (122) | 10.9 | 13.7 |
| 1.6 EcoBoost (6-ск. мех) | 150 | 139 | 7.7 (36.7) | 5.0 (56.5) | 6.0 (47.1) | 210 (130) | 8.6 | 8.6 |
| 1.6 EcoBoost (6-ск. мех) | 182 | 139 | 7.7 (36.7) | 5.0 (56.5) | 6.0 (47.1) | 222 (138) | 7.9 | 7.7 |
| 1.6 TDCi (6-ск. мех) | 95 | 109 | 5.1 (55.4) | 3.7 (76.3) | 4.2 (67.3) | 180 (112) | 12.5 | 10.9 |
| 1.6 TDCi (6-ск. мех) | 115 | 109 | 5.1 (55.4) | 3.7 (76.3) | 4.2 (67.3) | 193 (120) | 10.9 | 9.9 |
| 2.0 TDCi (6-ск. PowerShift) | 115 | 139 | 6.8 (41.5) | 4.4 (64.2) | 5.3 (53.3) | 196 (122) | 10.9 | нет |
| 2.0 TDCi (6-ск. мех) | 140 | 129 | 6.3 (44.8) | 4.2 (67.3) | 5.0 (56.5) | 207 (129) | 8.9 | 8.6 |
| 2.0 TDCi (6-ск. PowerShift) | 140 | 139 | 6.8 (41.5) | 4.4 (64.2) | 5.3 (53.3) | 205 (127) | 9.5 | нет |
| 2.0 TDCi (6-ск. мех) | 163 | 129 | 6.3 (44.8) | 4.2 (67.3) | 5.0 (56.5) | 218(135) | 8.6 | 8.4 |
| 2.0 TDCi (6-ск. PowerShift) | 163 | 139 | 6.8 (41.5) | 4.4 (64.2) | 5.3 (53.3) | 215 (134) | 8.9 | нет |
| Focus 4-дверная модель |  |
| 1.6 TiVCT (5-ск. мех) | 105 | 139 | 8.1 (34.9) | 4.8 (58.9) | 6.0 (47.1) | 189 (117) | 12.4 | 15.6 |
| 1.6 TiVCT (5-ск. мех) | 125 | 139 | 8.1 (34.9) | 4.8 (58.9) | 6.0 (47.1) | 198 (123) | 11.0 | 13.8 |
| 1.6 EcoBoost (6-ск. мех) | 150 | 139 | 7.7 (36.7) | 5.0 (56.5) | 6.0 (47.1) | 212 (132) | 8.7 | 8.7 |
| 1.6 EcoBoost (6-ск. мех) | 182 | 139 | 7.7 (36.7) | 5.0 (56.5) | 6.0 (47.1) | 224 (139) | 8.0 | 7.8 |
| 1.6 TDCi (6-ск. мех) | 95 | 109 | 5.1 (55.4) | 3.7 (76.3) | 4.2 (67.3) | 182 (113) | 12.6 | 11.0 |
| 1.6 TDCi (6-ск. мех) | 115 | 109 | 5.1 (55.4) | 3.7 (76.3) | 4.2 (67.3) | 195 (121) | 11.0 | 10.0 |
| 2.0 TDCi (6-ск. PowerShift) | 115 | 139 | 6.8 (41.5) | 4.4 (64.2) | 5.3 (53.3) | 198 (123) | 11.0 | нет |
| 2.0 TDCi (6-ск. мех) | 140 | 129 | 6.3 (44.8) | 4.2 (67.3) | 5.0 (56.5) | 209 (130) | 9.0 | 8.7 |
| 2.0 TDCi (6-ск. PowerShift) | 140 | 139 | 6.8 (41.5) | 4.4 (64.2) | 5.3 (53.3) | 207 (129) | 9.6 | нет |
| 2.0 TDCi (6-ск. мех) | 163 | 129 | 6.3 (44.8) | 4.2 (67.3) | 5.0 (56.5) | 220 (137) | 8.7 | 8.5 |
| 2.0 TDCi (6-ск. PowerShift) | 163 | 139 | 6.8 (41.5) | 4.4 (64.2) | 5.3 (53.3) | 217 (135) | 9.0 | нет |
| Focus универсал |  |
| 1.6 TiVCT (5-ск. мех) | 105 | 139 | 8.1 (34.9) | 4.8 (58.9) | 6.0 (47.1) | 187 (116) | 12.5 | 15.8 |
| 1.6 TiVCT (5-ск. мех) | 125 | 139 | 8.1 (34.9) | 4.8 (58.9) | 6.0 (47.1) | 196 (122) | 11.1 | 14.0 |
| 1.6 EcoBoost (6-ск. мех) | 150 | 139 | 7.7 (36.7) | 5.0 (56.5) | 6.0 (47.1) | 210 (130) | 8.8 | 8.8 |
| 1.6 EcoBoost (6-ск. мех) | 182 | 139 | 7.7 (36.7) | 5.0 (56.5) | 6.0 (47.1) | 222 (138) | 8.1 | 7.9 |
| 1.6 TDCi (6-ск. мех) | 95 | 109 | 5.1 (55.4) | 3.7 (76.3) | 4.2 (67.3) | 180 (112) | 12.7 | 11.1 |
| 1.6 TDCi (6-ск. мех) | 115 | 109 | 5.1 (55.4) | 3.7 (76.3) | 4.2 (67.3) | 193 (120) | 11.1 | 10.1 |
| 2.0 TDCi (6-ск. PowerShift) | 115 | 139 | 6.8 (41.5) | 4.4 (64.2) | 5.3 (53.3) | 196 (122) | 11.1 | нет |
| 2.0 TDCi (6-ск. мех) | 140 | 129 | 6.3 (44.8) | 4.2 (67.3) | 5.0 (56.5) | 207 (129) | 9.1 | 8.8 |
| 2.0 TDCi (6-ск. PowerShift) | 140 | 139 | 6.8 (41.5) | 4.4 (64.2) | 5.3 (53.3) | 205 (127) | 9.7 | нет |
| 2.0 TDCi (6-ск. мех) | 163 | 129 | 6.3 (44.8) | 4.2 (67.3) | 5.0 (56.5) | 218(135) | 8.8 | 8.6 |
| 2.0 TDCi (6-ск. PowerShift) | 163 | 139 | 6.8 (41.5) | 4.4 (64.2) | 5.3 (53.3) | 215 (134) | 9.1 | нет |

* на четвертой скорости

ДВИГАТЕЛИ

Бензиновые двигатели

|  |  | 1.6-литров Duratec Ti-VCT (105, 125 л.с.) | 1.6-литров EcoBoost (150, 182 л.с.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип |  | Рядный четырехцилиндровый бензиновый двигатель с технологией Ti-VCT, поперечно расположенный | Рядный четырехцилиндровый бензиновый двигатель с турбо нагнетателем, системой прямого впрыска топлива и технологией Ti-VCT, поперечно расположенный |
| Рабочий объем | см3 | 1596 | 1596 |
| Диаметр цилиндра | мм | 79.0 | 79.0 |
| Ход поршня | мм | 81.4 | 81.4 |
| Степень сжатия |  | 11.0:1 | 10.0:1 |
| Макс мощность | л.с. (кВт) | 105 (77) | 125 (92) | 150 (110) | 182 (134) |
|  | об/мин | 6000 | 6000 | 5700 | 5700 |
| Макс крутящий момент | Нм | 150 | 159 | 240 (270 с кратковременным увеличением давления наддува) | 240 (270 с кратковременным увеличением давления наддува) |
|  | об/мин | 4000-4500 | 4000 | 1600-4000 (увеличение наддува 1900-3500) | 1600-5000 (увеличение наддува 1900-4000) |
| Газораспределительный механизм |  | Двойной верхний распределительный вал, 4 клапана на цилиндр, система независимого изменения фаз впуска и выпуска | Двойной верхний распределительный вал, 4 клапана на цилиндр, система независимого изменения фаз впуска и выпуска |
| Цилиндры |  | 4 в ряд | 4 в ряд |
| Головка цилиндров |  | Литая, алюминиевая | Литая, алюминиевая |
| Блок цилиндров |  | Литой, алюминиевый | Литой, алюминиевый |
| Привод распредвала |  | Зубчатый ремень привода с динамическим натяжителем | Зубчатый ремень привода с динамическим натяжителем |
| Коленчатый вал |  | Литой, чугунный, 4 противовеса, 5 коренных подшипников | Литой, чугунный, 4 противовеса, 5 коренных подшипников |
| Система управления двигателем |  | Siemens ECM EMS2101, 16-разрядная | Bosch MED17 с шиной CAN-Bus и системой предотвращения детонации сгорания в каждом цилиндре |
| Система впрыска топлива |  | Электронная система впрыска топлива | Система прямого впрыска топлива под высоким давлением, инжекторы с 6 форсунками |
| Система контроля отработавших газов |  | Компактный трехсторонний каталитический нейтрализатор с нагреваемыми кислородными датчиками и датчиком контроля выхлопа на выходе из каталитического нейтрализатора | Компактный трехсторонний каталитический нейтрализатор с нагреваемыми кислородными датчиками и датчиком контроля выхлопа на выходе из каталитического нейтрализатора |
| Уровень отработавших газов |  | Стандарт Евро 5 | Стандарт Евро 5 |
| Турбо нагнетатель |  | Нет | Низкоинерционный турбо нагнетатель Borg Warner KP39 |
| Система смазки |  | Система смазки под давлением с полнопоточным масляным фильтром | Система смазки под давлением с насосом изменяемой мощности и полнопоточным масляным фильтром |
| Объем с фильтром | литров | 4.1 | 4.1 |
| Система охлаждения |  | Водяной насос с термостатом и клапанами | Водяной насос с термостатом и клапанами, с системой управления нагрева двигателя |
| Объем системы с обогревателем | литров | 5.5 | 5.5 |
| Трансмиссия |  | 5-скоростная механическая Durashift (iB5) | 6-скоростная механическая Durashift (B6) |
| Передаточные числа |  |  |
|  |  | 5-я 0.878 4-я 1.108 3-я 1.414 2-я 2.038 1-я 3.583 Передача заднего хода 3.615 Главная передача 3.824 | 6-я 0.690 5-я 0.821 4-я 1.032 3-я 1.357 2-я 2.048 1-я 3.727 Передача заднего хода 3.818 Главная передача 3.824 |

Дизельные двигатели

|  |  | 1.6-литровый Duratorq TDCi (95, 115 л.с.) | 2.0-литровый Duratorq TDCi (115, 140, 163 л.с.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип |  | Рядный четырехцилиндровый дизельный двигатель с турбо нагнетателем, поперечно расположенный | Рядный четырехцилиндровый дизельный двигатель с турбо нагнетателем, поперечно расположенный |
| Рабочий объем | см3 | 1560 | 1997 |
| Диаметр цилиндра | мм | 75.0 | 85.0 |
| Ход поршня | мм | 88.3 | 88.0 |
| Степень сжатия |  | 16.0:1 | 16.0:1 |
| Макс мощность | л.с. (кВт) | 95 (70) | 115 (84) | 115 (85) | 140 (103) | 163 (120) |
|  | об/мин | 3600 | 3600 | 3750 | 3750 | 3750 |
| Макс крутящий момент | Нм | 230 | 270 (285 с кратковременным увеличением давления наддува) | 300 | 320 | 340 |
|  | об/мин | 1500-2000 | 1750-2500 | 1500-2250 | 1750-2750 | 2000-3250 |
| Газораспределительный механизм |  | Одинарный верхний распределительный вал, 2 клапана на цилиндр | Двойной верхний распределительный вал, 4 клапана на цилиндр |
| Цилиндры |  | 4 в ряд | 4 в ряд |
| Головка цилиндров |  | Литая, алюминиевая | Литая, алюминиевая |
| Блок цилиндров |  | Литой, алюминиевый | Литой, чугунный |
| Привод распредвала |  | Timing with dynamic tensioner | Timing belt (crankshaft to intake) with dynamic tensioner; Intake to exhaust chain with hydraulic tensioner |
| Коленчатый вал |  | Кованная сталь, 8 противовесов, 5 коренных подшипников | Кованная сталь, 8 противовесов, 5 коренных подшипников |
| Система управления двигателем |  | Система управления дизельным двигателем Bosch Common Rail | Система Ford 2-го поколения управления дизельным двигателем Common Rail |
| Система впрыска топлива |  | Система прямого впрыска топлива Common Rail; давление впрыска 1650 бар; пьезоэлектрические инжекторы с 7 форсунками | Система прямого впрыска топлива Common Rail; давление впрыска 2000 бар; инжекторы с соленоидным управлением и 8 форсунками |
| Система контроля отработавших газов |  | Каталитический нейтрализатор, водоохлаждаемая система рециркуляции отработавших газов и со стандартным фильтром для твердых частиц | Каталитический нейтрализатор, водоохлаждаемая система рециркуляции отработавших газов и со стандартным фильтром для твердых частиц |
| Уровень отработавших газов |  | Стандарт Евро 5 | Стандарт Евро 5 |
| Турбо нагнетатель |  | Турбо нагнетатель Garrett с турбиной изменяемой геометрии | Турбо нагнетатель Garrett с турбиной изменяемой геометрии |
| Система смазки |  | Система смазки под давлением с полнопоточным масляным фильтром | Система смазки под давлением с полнопоточным масляным фильтром |
| Объем системы | литров | 3.8 с фильтром | 5.5 с фильтром |
| Охлаждающая система |  | Водяной насос с термостатом и клапанами, с системой управления нагрева двигателя | Водяной насос с термостатом и клапанами, с системой управления нагрева двигателя |
| Объем системы | литров | 5.8 включая радиатор отопителя | 6.3 включая радиатор отопителя |
| Трансмиссия |  | 6-скоростная механическая Durashift (B6) | 6-ск. механическая 6-ск. PowerShift Durashift (MMT6) с двойной муфтой, автоматическая 6-я 0.789 6-я 0.789 5-я 0.943 5-я 0.943 4-я 0.868 4-я 0.842 3-я 1.241 3-я 1.194 2-я 1.952 2-я 1.952 1-я 3.583 1-я 3.583 Зад. ход 5.099 Зад. ход 4.843 Гл. пер. (1-4) 3.688 Гл. пер. (1-4) 4.067 (Зад. х/5/6) 2.682 (Зад. х/5/6) 2.905 |
| Передаточные числа |  |  |
|  |  | 6-я 0.622 5-я 0.738 4-я 0.919 3-я 1.258 2-я 2.048 1-я 3.727 Передача заднего хода 3.818 Главная передача 3.611 |  |

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Габаритные размеры

|  | 5-дверная версия | 4-дверная версия | Кузов универсал |
| --- | --- | --- | --- |
| Размеры (мм) |  |  |  |
| Кузов |  |  |  |
| Габаритная длина | 4358 | 4534 | 4556 |
| Габаритная ширина с/без учета наружных зеркал | 2010/1823 | 2010/1823 | 2010/1823 |
| Габаритная ширина со сложенными наружными зеркалами | 1858 | 1858 | 1858 |
| Максимальная габаритная высота (без нагрузки) | 1484 | 1484 | 1505 |
| Колесная база | 2648 | 2648 | 2648 |
| Передняя колея, мин/макс в зависимости от размеров шин и обода колес | 1544/1559 | 1544/1559 | 1544/1559 |
| Задняя колея, мин/макс | 1534/1549 | 1534/1549 | 1534/1549 |
| Салон |  |  |  |
| Пространство на уровне головы на передних сиденьях (с/без люка в крыше) | 993/977 | 993/977 | 993 |
| Макс расстояние для ног впереди (макс отодвинутое назад сиденье, среднее положение по высоте) | 1094 | 1094 | 1094 |
| Пространство на уровне плеч на передних сиденьях | 1411 | 1411 | 1411 |
| Пространство на уровне головы на задних сиденьях (с/без люка в крыше) | 962/962 | 962/961 | 999 |
| Макс расстояние для ног | 849 | 849 | 849 |
| Пространство на уровне плеч на задних сиденьях | 1336 | 1336 | 1336 |
| Объем багажного отделения (в литрах)‡ |  |  |  |
| 5-местный вариант, загрузка багажного отделения (с полноразмерным запасным колесом) | 277 | 372 | Не поставляется с полноразмерным запасным колесом |
| 5-местный вариант, загрузка багажного отделения (с компактным запасным колесом) | 316 | 421 | 476 |
| 5-местный вариант, загрузка багажного отделения (с комплектом для восстановления шин) | 363 | 475 | 490 |
| 2-местный вариант, загрузка до крыши (с полноразмерным запасным колесом) | 1062 |  | Не поставляется с полноразмерным запасным колесом |
| 2-местный вариант, загрузка до крыши (с компактным запасным колесом) | 1101 |  | 1502 |
| 2-местный вариант, загрузка до крыши (с комплектом для восстановления шин) | 1148 |  | 1516 |
| Объем топливного бака (в литрах) |  |  |  |
| Бензиновый двигатель | 55 | 55 | 55 |
| Дизельный двигатель | 53 (60*) | 53 (60*) | 53 (60*) |

‡Измерения объема проводились согласно требованиям стандарта ISO 3832. Размеры могут отличаться в зависимости от комплектации и оборудования. *Только для двигателя 2.0 Duratorq TDCi.

Масса и полезная нагрузка

|  | Снаряженная масса (кг)# | Полная масса автомобиля (кг) | Полная масса автопоезда (кг) | Макс масса прицепа (с тормозами) (кг) | Макс масса прицепа (без тормозов) (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5-дверная версия |  |  |  |  |  |
| 1.6 Ti-VCT 105PS 5-ск. мех | 1270 | 1825 | 2525 | 700 | 635 |
| 1.6 Ti-VCT 125PS 5-ск. мех | 1276 | 1825 | 2625 | 800 | 635 |
| 1.6 EcoBoost 150PS 6-ск. мех | 1333 | 1900 | 3400 | 1500 | 665 |
| 1.6 EcoBoost 182PS 6-ск. мех | 1333 | 1900 | 3400 | 1500 | 665 |
| 1.6 TDCi 95PS 6-ск. мех | 1338 | 1900 | 3100 | 1200 | 665 |
| 1.6 TDCi 115PS 6-ск. мех | 1344 | 1900 | 3100 | 1200 | 670 |
| 2.0 TDCi 115PS 6-ск. PowerShift | 1461 | 2050 | 3550 | 1500 | 750 |
| 2.0 TDCi 140PS 6-ск. мех | 1421 | 2050 | 3550 | 1500 | 710 |
| 2.0 TDCi 140PS 6-ск. PowerShift | 1461 | 2050 | 3550 | 1500 | 730 |
| 2.0 TDCi 163PS 6-ск. мех | 1421 | 2050 | 3550 | 1500 | 710 |
| 2.0 TDCi 163PS 6-ск. PowerShift | 1461 | 2050 | 3550 | 1500 | 730 |
| 4-дверная версия |  |  |  |  |  |
| 1.6 Ti-VCT 105PS 5-ск. мех | 1290 | 1825 | 2525 | 700 | 645 |
| 1.6 Ti-VCT 125PS 5-ск. мех | 1296 | 1825 | 2625 | 800 | 645 |
| 1.6 EcoBoost 150PS 6-ск. мех | 1340 | 1900 | 3400 | 1500 | 670 |
| 1.6 EcoBoost 182PS 6-ск. мех | 1340 | 1900 | 3400 | 1500 | 670 |
| 1.6 TDCi 95PS 6-ск. мех | 1345 | 1900 | 3100 | 1200 | 670 |
| 1.6 TDCi 115PS 6-ск. мех | 1350 | 1900 | 3100 | 1200 | 675 |
| 2.0 TDCi 115PS 6-ск. PowerShift | 1468 | 2050 | 3550 | 1500 | 750 |
| 2.0 TDCi 140PS 6-ск. мех | 1429 | 2050 | 3550 | 1500 | 710 |
| 2.0 TDCi 140PS 6-ск. PowerShift | 1468 | 2050 | 3550 | 1500 | 730 |
| 2.0 TDCi 163PS 6-ск. мех | 1429 | 2050 | 3550 | 1500 | 710 |
| 2.0 TDCi 163PS 6-ск. PowerShift | 1468 | 2050 | 3550 | 1500 | 730 |
| Кузов универсал |  |  |  |  |  |
| 1.6 Ti-VCT 105PS 5-ск. мех | 1307 | 1825 | 2525 | 700 | 650 |
| 1.6 Ti-VCT 125PS 5-ск. мех | 1312 | 1825 | 2625 | 800 | 655 |
| 1.6 EcoBoost 150PS 6-ск. мех | 1357 | 1900 | 3400 | 1500 | 675 |
| 1.6 EcoBoost 182PS 6-ск. мех | 1357 | 1900 | 3400 | 1500 | 675 |
| 1.6 TDCi 95PS 6-ск. мех | 1362 | 1900 | 3100 | 1200 | 680 |
| 1.6 TDCi 115PS 6-ск. мех | 1368 | 1900 | 3100 | 1200 | 680 |
| 2.0 TDCi 115PS 6-ск. PowerShift | 1471 | 2050 | 3550 | 1500 | 750 |
| 2.0 TDCi 140PS 6-ск. мех | 1460 | 2050 | 3550 | 1500 | 730 |
| 2.0 TDCi 140PS 6-ск. PowerShift | 1471 | 2050 | 3550 | 1500 | 735 |
| 2.0 TDCi 163PS 6-ск. мех | 1460 | 2050 | 3550 | 1500 | 730 |
| 2.0 TDCi 163PS 6-ск. PowerShift | 1471 | 2050 | 3550 | 1500 | 735 |

#Представляет собой минимальную снаряженную массу при условии, что масса водителя равна 75 кг, автомобиль полностью заправлен эксплуатационными жидкостями и на 90% топливом. Эта масса может меняться в зависимости от изменения конструкции, установленных опций и т.д. Указанные лимиты по массам буксируемого прицепа представляют собой максимальную полную массу автопоезда, с которой он способен начать движение при подъеме 12% от уровня моря. Динамические параметры и расход топлива всех моделей ухудшаются при буксировке прицепа. Максимальная допустимая нагрузка на верхний багажник составляет не более 75 кг для всех версий. Примечание: Полная масса автопоезда включает вес прицепа.

КУЗОВ И ШАССИ

| Структура | Высокоэффективная цельносварная стальная конструкция, параметры конструкции оптимизированы с применением компьютерного моделирования |
| --- | --- |
| Элементы безопасности - Кузов | Интеллектуальная система безопасности Ford (IPS) с оптимизированной структурой кузова, предусматривающей умеренное замедление процессов деформации и сведение к минимуму рисков проникновения энергии удара в пассажирский салон при фронтальных, касательных, боковых столкновениях и наездах сзади: Передний бампер, включающий балку из борсодержащей стали (сверхпрочная сталь) и коробы из высокопрочной стали, прикрепленные болтами к боковым рейкам фронтальной части (с целью минимизировать расходы на ремонт в случае столкновения на малой скорости, а также столкновения под небольшим углом). Оптимальная конструкция для максимального поглощения энергии в случае столкновений на малых и высоких скоростях. Контролируемая деформация лицевой части бампера перед балкой, обеспечивающая минимальные травмы для пешехода в случае наезда Задний бампер, включающий балку бампера из борсодержащей стали с приваренными коробами из высокопрочной стали. Оптимизированная структура для максимального поглощения энергии удара на малых скоростях. Структура бампера призвана свести к минимуму расходы на ремонт, и предусматривает защиту на случай столкновений под небольшим углом Фронтальные и задние зоны деформации, созданные согласно тщательно просчитанным шаблонам деформации основных структурных элементов, таких, как структура бампера; фронтальные и задние продольные балки, лазерная сварка, оптимизированная толщина панелей; оптимизированный передний подрамник, конструкция, обеспечивающая контролируемую деформацию, выполняет функцию дополнительного элемента, принимающего на себя нагрузку при ударе, и поглощает энергию удара Прочная структура каркаса салона из высокопрочной и сверхпрочной стали (борсодержащая сталь), применяемой в передних и центральных стойках, в крыше и структуре порогов; каркас салона поддерживается боковыми структурными элементами в полу и крыше, обеспечивая превосходную защиту на случай бокового удара или наезда на препятствие боковой частью кузова; поперечная балка и основа рулевой колонки обеспечивают контролируемое смещение рулевой колонки вниз в процессе движения тела человека на переднем сиденье при фронтальном столкновении на большой скорости |
| Пассивная безопасность и элементы систем безопасности | Интеллектуальная система безопасности Ford (IPS) включает: Полноразмерные подушки безопасности для водителя (объем ~60 литров в развернутом виде) и 110 литров для пассажира на базе новейшей технологии одноэтапного раскрытия подушки безопасности Пиротехнические преднатяжители ремней безопасности (обратный натяжитель) высокой мощности и ограничители натяжения для ремней безопасности на передних сиденьях Стандартный боковой надуваемый занавес для передних и задних пассажиров Стандартные боковые подушки безопасности для защиты людей на передних сиденьях на уровне грудной клетки Складывающаяся в горизонтальном направлении рулевая колонка с оптимизированной структурой поглощения энергии удара и защитой на уровне ног Безопасный педальный блок Система пассивной защиты шеи на передних сиденьях Трехточечные ремни безопасности для всех сидений Устройство напоминания для ремней безопасности на передних сиденьях Крепления для установки детских сидений ISOFIX на крайних задних сиденьях Система креплений одобрена для установки детских сидений ISOFIX Комплект для отключения подушки безопасности пассажира на переднем сиденье (опция, устанавливается дилером). Системы безопасности оптимизированы для людей любой комплекции – от 5 процентов женщин до 95 процентов мужчин Система измерения мощности удара со бортовыми датчиками в центральных стойках и модуле, размещенном в передней части автомобиля |
| Структура бампера | Ударопрочный цельнолитой усиленный по всей структуре полипропилен |
| Элементы системы безопасности | Устройство сигнализации по всему периметру включая внутренний датчик объема (опция) Новейший иммобилайзер Ford PATS Центральный замок, брелок для дистанционного управления или ключ (система FordKeyFree-System устанавливается в качестве опции) Централизованная система закрытия окон (для электрических стеклоподъемников) |
| Защита от коррозии | 24-этапная процедура подготовки, окраски и защиты кузова, включающая предварительное покрытие цинком всех подверженных внешним воздействиям панелей кузова, оптимизированная процедура фосфатного покрытия, электролизное грунтование, система нанесения грунтовки/отделка поверхности и нанесение основного и прозрачного слоя, плюс комплексная обработка воском всех впадин, покрытие ПВХ днища кузова и защита от дорожного камня. Массивное ПВХ уплотнение фланцев. Внутреннее покрытие из пластика для передних колесных арок и текстильное для задних арок, ленты для защиты от царапин на внутренних дверных порогах. |
| Подвеска | Передняя – независимая со стойками МакФерсон с пружинами, расположенными под углом над газовыми амортизаторами, нижние рычаги с оптимизированными передними резиновыми втулками и задними гидроопорами, закрепленными на отдельной усиленной поперечине подрамника, стабилизатор поперечной устойчивости. |
|  | Задняя – полностью независимая многорычажная подвеска Control Blade с большими амортизаторами. Задний амортизатор с двойным креплением к кузову. Стабилизатор поперечной устойчивости скреплен с рычагами пружин. |
| Рулевое управление | Тип – реечное управление с электрическим усилителем (EPAS) Передаточное число прямого рулевого механизма: 14.7:1 |
|  | Диаметр поворота (от края до края) – 11.0м |
|  | Полный поворот рулевого колеса – 2.6 |
| Тормозная система | Сдвоенный контур, диагональное разделение, гидравлические передние и задние тормоза со схемой дисковые/дисковые (или дисковые/барабанные). Вакуумный усилитель с четырехканальной системой ABS и системой электронного распределения тормозного усилия (EBD) |
|  | Размеры тормозных дисков (передние/вентилируемые диски): Диаметр диска 278 мм, толщина 25 мм Диаметр диска 300 мм, толщина 25 мм (для модели Focus с двигателем 1.6 EcoBoost и 2.0 TDCi) |
|  | Размеры тормозных дисков (задние/цельные): Диаметр диска 271 мм, толщина 11 мм Размеры тормозных барабанов (задние): Внутренний диаметр 228мм, ширина 40мм (для моделей Focus с двигателями небольшой мощности, установка оборудования зависит от рынка) |
|  | Модули систем безопасности: ABS, система контроля тяги, ESP, EBD, EBA, EBP, HRB, система контроля тяги в поворотах (TVC). Опции – система помощи при трогании на подъеме, система стабилизации прицепа |
| Колесные диски и шины |
| Тип колесных дисков | Штампованные стальные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
| Размер колесных дисков | 6.5 x 16” x 50 | 7.0 x 16” x 50 | 7.0 x 17” x 50 | 8.0 x 18” x 55 |
| Размер шин | 205/55 R 16 | 205/55 R 16 215/55 R 16 | 215/50 R 17 | 235/40 R 18 |
| Запасное колесо | Полноразмерное запасное колесо, компактное запасное колесо или комплект для восстановления шин (зависит от рынка и комплектации модели автомобиля) |

ГРАФИКИ МОЩНОСТИ

1.6-литровый двигатель Duratec Ti-VCT 105 л.с.

1.6-литровый двигатель Duratec Ti-VCT 125 л.с.

1.6-литровый двигатель EcoBoost 150 л.с.

1.6-литровый двигатель EcoBoost 182 л.с.

1.6-литровый двигатель Duratorq TDCi 95 л.с.

1.6-литровый двигатель Duratorq TDCi 115 л.с.

*Примечание: Данные о расходе топлива приведены согласно директиве ЕС по расходу топлива EU 80/1268/EEC, поэтому эти данные будут отличаться от параметров расхода топлива в других регионах мира (информация не является окончательной).

Примечание: В настоящем пресс-релизе приведены предварительные данные о технических характеристиках, которые были действительны на момент выхода пресс-релиза в печать. Однако политика Ford предполагает постоянное развитие и улучшение продукции. Компания сохраняет за собой право вносить изменения в любое время.

# # #

Пресс-релизы и фотографии в высоком разрешением публикуются

на сайте http://media.ford.com

Контакты: 
Отдел по связям с общественностью Форд Россия 
+7 (495) 745 97 00 
rusmedia@ford.com

# Text boxes

100

110

120

130

140

150

160

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

Об/мин

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Кр. момент Нм

Мощность кВт

KNOCK ENABLED

100

110

120

130

140

150

160

170

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

Об/мин

0

20

40

60

80

100

Кр. момент Нм

Мощность кВт

KNOCK ENABLED

100

120

140

160

180

200

220

240

260

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

Об/мин

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Серия1

Серия 2

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

Об/мин

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Крут. момент Нм

Мощность кВт