Технические характеристики

| GT86 | 2.0л, бенз., 6-ступенчатая механическая трансмиссия, 2-дв. купе, 4 места | 2.0л, бенз., 6-ступенчатая автоматическая трансмиссия, 2-дв. купе, 4 места |
| --- | --- | --- |
| Комплектации | Элеганс, Престиж, Престиж Аэро | Люкс, Люкс Аэро |
| Кузов / габаритные размеры |
| Длина (мм) | 4240, 4255 (3) |
| Ширина (мм) | 1775, 1795 (3) |
| Высота (мм) | 1285 (1), 1425 (2) |
| Колесная база (мм) | 2570 |
| Колея передних колес (мм) | 1520 |
| Колея задних колес (мм) | 1540 |
| Передний свес (мм) | 845, 860 (3) |
| Задний свес (мм) | 825 |
| Дорожный просвет (мм) | 120 | 130 |
| Коэффициент лобового сопротивления (Cd) | 0.27 |
| Угол заезда | 13.2, 11.3 (3) |
| Угол съезда | 18.3, 16.8 (3) |
| Внутренние размеры и объемы |
| Длина салона (мм) | 1615 |
| Ширина салона (мм) | 1490 |
| Высота салона (мм) | 1060 |
| Объем багажного отделения (л) | - |
| Емкость топливного бака (л) | 50 |
| Масса |
| Снаряженная масса (кг) (с водителем) | - | - |
| Максимальная масса автомобиля (кг) | - | - |
| - на переднюю ось | - |
| - на заднюю ось | - |
| Двигатель |
| Код двигателей | FA20 |
| Рабочий объем (см3) | 1998 |
| Клапанный механизм | DOHC, 16-ти клапанный |
| Система подачи топлива | D-4S |
| Тип топлива | бензин с октановым числом 98 и выше |
| Количество и расположение цилиндров | 4, оппозитное |
| Диаметр цилиндра x ход поршня (мм) | 86x86 |
| Степень сжатия | 12.5 : 1 |
| Максимальная мощность (л.с. при об/мин) | 200 (7000) |
| Максимальная мощность (кВт при об/мин) | 147 (7000) |
| Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин) | 205 (6400-6600) |
| Трансмиссия |
| Тип привода | задний |
| Тип | механическая | автоматическая |
| Число передач | вперёд - 6, назад - 1 |
| Передаточные отношения: |  |
| I | 3.626 | 3.538 |
| II | 2.188 | 2.060 |
| III | 1.541 | 1.404 |
| IV | 1.213 | 1.000 |
| V | 1.000 | 0.713 |
| VI | 0.767 | 0.582 |
| Передача заднего хода | 3.437 | 3.168 |
| Главная передача | 4.100 |
| Подвеска |
| Передняя | независимая, пружинная, типа МакФерсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя | двойные поперечные рычаги |
| Тормозная система |
| Передние (размеры, мм) | дисковые, вентилируемые (∅ 294мм) |
| Задние (размеры, мм) | дисковые, вентилируемые (∅ 290мм) |
| Системы активной безопасности и управления динамикой: |
|  | ABS (антиблокировочная система тормозов) |
|  | EBD (электронная система распределения тормозного усилия) |
|  | BAS (усилитель экстренного торможения) |
|  | TRC (антипробуксовочная система) |
|  | VSC (система курсовой устойчивости) |
|  | LSD (задний межколесный дифференциал повышенного трения) |
| Колеса и шины |
| Размер шин | 215/45/R17 |
| Легкосплавные диски | стандарт |
| Рулевое управление |
| Тип | рулевой механизм типа "шестерня-рейка", рулевой привод с электроусилителем |
| Минимальный радиус разворота - по колесам (м) | 5.4 |
| Эксплуатационные характеристики |
| Максимальная скорость (км/ч) | 226 | 210 |
| 0-100 км/ч (сек.) | 7.6 | 8.2 |
| 0-400 м (сек.) | 15.5 | 16.1 |
| Расход топлива (л/100 км) |
| Городской цикл | - | - |
| Загородный цикл | - | - |
| Смешанный цикл | 7.8 | 7.1 |
| Содержание CO2 в отработавших газах* (г/км) |
| Стандарт токсичности отработавших газов | - |
| Городской цикл | 240 | 223 |
| Загородный цикл | 148 | 131 |
| Смешанный цикл | 181 | 164 |
| 1. Высота крыши |  |  |
| 2. С антенной |  |  |
| 3. С накладками на бамперы (спереди и сзади) и на пороги |  |  |