|  |  | Класс А | Класс В | Класс С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Архитектура | Благоустройство придомовой и дворовой территории | Наличие детской и взрослой площадок, в сумме не менее 1000 кв.м | Наличие детской и взрослой площадок в сумме не менее 1000 кв.м | Наличие детской и взрослой площадок в сумме не менее 1000 кв.м |
| Планировочные решения | Ограничение по площади без учета летних помещений | Площадь апартамента не менее 45 кв.м | Площадь апартамента не менее 35 кв.м | Площадь апартамента не менее 25 кв.м |
|  | Нарезка квартир | Кол-во квартир-студий не более 40% | Кол-во квартир-студий не более 50% | Кол-во квартир-студий не более 60% |
| Высота потолков | Высота потолка между полом (стяжка) и потолком | От 2,85 м | 2,7м | 2,7м |
| Обеспеченность машино-местами на 1 апартамент |  | Не менее 0,75 без учета гостевых мест | Не менее 0,5 без учета гостевых мест | Не менее 0,5 в пределах объездной, 1 за пределами объездной автодороги |
| Безопасность |  | Система видеонаблюдения и контроля доступа в холлах и коридорах | Система видеонаблюдения и контроля доступа в холлах и коридорах | Система видеонаблюдения и контроля доступа в холлах и коридорах |
| Отделка, внешний вид | Отделка общественных зон | Высококачественная отделка по индивидуальному дизайн-проекту. Предусмотрена меблировка общественных зон | Высококачественная отделка по индивидуальному дизайн-проекту. Предусмотрена меблировка общественных зон | Высококачественная отделка по индивидуальному дизайн-проекту |
|  | Типовая отделка квартир | Отделка «под ключ» с частичной меблировкой | Отделка «под ключ» | Финишная отделка |
| Лифт | Характеристика лифтов | Наличие одного или группы хозяйственных лифтов | Наличие одного или группы хозяйственных лифтов | Без ограничений |
| Водоснабжение | Водоподготовка | Комплексная 5-ступенчатая система фильтрации. Качество воды сертифицировано на уровне питьевой | Механическая очистка воды | Без ограничений |
| Кондиционирование, климат-системы | Характеристика системы и конструктивные возможности | Централизованная система холодоснабжения | Предусмотрены места для кондиционеров, дренажная система | Предусмотрены места для кондиционеров, дренажная система |
| Системы учета | Возможность вывода показателей счетчиков в отдельное помещение тепловой энергии | Поквартирный дистанционный учет всех энергоресурсов вс выводом на единый пункт диспетчерского учета | Поквартирный дистанционный учет всех энергоресурсов с выводом на единый пункт диспетчерского учета | Счетчики ГВС, ХВС, двухтарифный счетчик электроэнергииЯ, возможность установки счетчика тепла |
| Слаботочные сети | Кабель-канал под слаботочные сети | Обеспеченность апартамента телефонией, телекоммуникациями | Монтажная коробка в апартаменте | Монтажная коробка в апартаменте |